# Администрация

# ЕКАТЕРИНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26 ноября 2013 г.                        c. Екатериновка                                                № 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения

Екатериновского сельского поселения

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря. 2011года №416-ФЗ 135-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Уставом Екатериновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения  (приложение №1)

- Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.ekaterinovka.partizansky.ru.  и опубликовать в  газете «Золотая долина».

Глава сельского поселения                                                                            Л.В. Хамхоев

# Приложение

к постановлению администрации

Екатериновского сельского поселения

от 26.11.2013 г. № 123

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Екатериновка

2013

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  Екатериновского сельского поселения  -документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 18.06.2010г. №87, Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Комплексное развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 18.06.2010г. №87,  а также с учетом схемы теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу, долгосрочную целевую программу  «Комплексное развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения», утвержденные постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 18.06.2010г. №87.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Екатериновского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКАТЕРИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО                 ПОСЕЛЕНИЯ  ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Екатериновское сельское поселение образовано в 2005 году

Общая площадь – 33549 га

Численность населения (2011г.) -5771чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-101600кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные источники, воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др. На территории Екатериновского сельского поселения расположены 5 артезианских скважины, которые  являются собственность поселения и переданы в аренду  ООО «Луч». Одна из этих скважин по техническим причинам законсервирована.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению  ООО «Луч», в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Представление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   ООО «Луч»,  осуществляется непосредственно через кассу предприятия и отделения почтовой связи.

- Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе Генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений, введения в эксплуатацию новых промышленных объектов и жилищного фонда.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

- Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Екатериновского сельского поселения Партизанского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки с.Екатериновка, с.Новая Сила, пос.Боец Кузнецов, с.Голубовка являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Екатериновского сельского поселения осуществляется из 4 водозаборных скважин и 18 шахтных колодцев:

:

скважина №1 (с.Екатериновка) -62,5 м.куб./час, насос  PEDROLLOF50/250AR

скважина №2 (с.Екатериновка) - 3,6 м.куб/час, насос БЦПЭ -0,5 -50У

скважина №3 (пос.Боец Кузнецов) - 6,5 м.куб./час, насос ЭЦВ -6 6,5 85

скважина №4 (с.Новая Сила) - 3,6 м.куб./час, насос БЦПЭ -0,5 40У

Протяженность водопроводной сети составляет 23000 метров, имеется водонапорная башня высотой башни  25 метров с объемом бака 80м.3, а также 183 водопроводных колодца.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему водопроводных труб диаметром 50-200мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: метал, асбоцемент, полиэтилен.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Екатериновского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, программой  «Комплексное развитие инженерных сетей водоснабжения и водоотведения Екатериновского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Екатериновского сельского поселения от 18.06.2010г. №87. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения Екатериновского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 5-20 м. глубиной. Доля проб колодезной воды, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям более 30%.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны,  либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Екатериновского сельского поселения, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметр. 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с законодательством РФ. Водопроводные сети и источники водоснабжения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и в СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водомерными узлами оснащены все скважины.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

- Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Екатериновского

сельского поселения

Износ водопроводной сети составляет   40%. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация  Екатериновского сельского поселения запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет средств различных уровней бюджета.

Наименование мероприятий    Ед. изм. 2013-    2013-      2016-   2018-    2020-  2019-   2022-

2014       2015     2017     2019    2021    2023

Реконструкция водопроводных   тыс. руб.         1400

сетей в с.Екатериновка с заменой во-

допроводных колонок и уста-

новкой пожарных гидрантов

Устройство шахтных колодцев     тыс. руб.       300.0

в с.Голубовка, пос.Боец Кузнецов, с.Новая

Сила

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Екатериновского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения смешанная:  централизованная и с выгребными ямами либо септиками.

В с.Екатериновка имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации.  Протяженность канализационных сетей 5,0 км. Канализационных очистных сооружений в с.Екатериновка нет.  Сточные воды от существующей застройки самотеком по закрытой системе канализации сбрасываются без очистки на рельеф. Жилые дома частного сектора имеют надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

В с.Новая Сила   имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 1.20км.  Сточные воды от существующей застройки самотеком по закрытой системе канализации сбрасываются без очистки на рельеф.

В пос.Боец Кузнецов   имеется централизованная система отвода хозяйственно-бытовой канализации. Протяженность канализационных сетей составляет 1.80км.  Сточные воды от существующей застройки самотеком по закрытой системе канализации сбрасываются без очистки на рельеф.

В остальных населенных пунктах Екатериновского сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом. Существующая централизованная система имеет 60% износа.

Планируется реконструкция централизованной системы отвода хозяйственно бытовой канализации и строительство биологических очистных сооружений.

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета полива.

2.2 Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с.Екатериновка предусматривается в существующие и проектируемые канализационные сети, проектируемые очистные сооружения с полной биологической очисткой (БОС)  и в проектируемые надворные уборные с емкостями-накопителями с вывозом на проектируемые  БОС  с.Екатериновка. Старые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации по мере необходимости заменяются.

Сброс сточных вод от существующей и проектируемой застройки с.Новая Сила и пос.Боец Кузнецов предусматривается в существующие  и проектируемые канализационные сети и проектируемые биологические очистные сооружения, частично в проектируемые надворные уборные  с емкостями-накопителями с вывозом стоков на очистные сооружения указанных населенных пунктов либо в специально отведенные места.  Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

- Мероприятия по модернизации и развитию водообеспечению Екатериновского сельского поселения.

Износ системы водоотведения составляет более 60%. Биологические очистные сооружения отсутствуют.  При таком состоянии системы водоотведения и отсутствие биологической очистки канализационных стоков, необходим ремонт и реконструкция системы водоотведения и строительство биологических очистных сооружений.

Так Администрация Екатериновского сельского поселения запланировала мероприятия по  реконструкции канализационной сети и строительство биологических очистных сооружений в с.Екатериновка за счет средств различных уровне бюджета.

Наименование мероприятий        Ед. изм     2013   2014   2017   2019    2021   2023

2014   2015   2018   2020    2022

Проектирование и гос экспер      тыс. руб.    500.0

тиза проекта реконструкции

водоотведения (канализация)

с.Екатериновка

Реконструкция сетей водо            тыс. руб.             500,0.

отведения в с.Екатериновка

Проектирование и гос. экспер       млн.руб.              1,50

тиза проекта реконструкции

очистных сооружений в

с.Екатериновка

Реконструкция очистных               млн.руб.             35.0

сооружений в с.Екатериновка

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

5Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.